## Slide 1: 掌握防災重要概念- 轉為教學活動
屏東教育大學師資培育中心
劉鎮寧

## Slide 2
指揮官
副指揮官
疏散
搶救組
通報
聯絡組
避難
引導組
安全
防護組
醫療
救護組
災害防救應變組織架構圖

## Slide 3
災害發生
就地做緊急避難身體保護動作
指揮官判斷災情決定發布就地避難或緊急疏散
各班上課老師確認學生
安全無虞
依指定疏散路線到避難地點(地震-空曠處、水災-高地、核災-留置室內緊閉門窗)
清點學生人數並上報指揮官
導師安撫學生
等待指揮官指示
維持避難或放學回家
緊急疏散流程圖

## Slide 4: 防震教育

## Slide 5: 防震守則
1. 地震來時勿慌張，保護頭頸躲桌旁， 開門注意掉落物，關閉火源保平安。
2. 震後疏散不慌亂，指定地點速前往， 冷靜快步不推擠，循線依序不受傷。
3. 餘震來時快又急，相互扶持不徬徨， 團隊集合有秩序，蹲下點名不落單。
4. 危險地帶需封鎖，傷者防護速就醫，
建築安全勤檢查，確保安全才開放。
5. 地震平息勿歡喜，慎防餘震又來臨， 危機意識不可少，注意安全保安康。

## Slide 6: 防震注意要點
一、平時不要將重物置於高架上，並將特重家具栓牢。
二、建築物構樑下及柱邊較安全，但教室內學生眾多，還是以桌旁為最好的避難地方，並記住保護頭部最重要。
三、注意燈管、吊扇是否牢固，以免掉落受傷，另注意教室內儲藏物品滑出或傾倒。
四、請勿起鬨喧嘩，以免造成同學間更不安的情緒。
五、行進時以書包或若干課本頂著頭部避免掉落物擊傷腦部致死。
六、避免靠欄杆行動，以免再發生強震時被拋摔下樓。
七、下樓梯避難時，如再發生強震請於原地蹲下或趴下，雙手抱著書包頂著頭部以保護腦部安全。
八、不可觸碰斷落之電線或觸及被落下之電線所碰到的物體，以防受到傷害。
九、在室外，請站於空曠處，頭頂有電線或有任何東西可掉落的地方應遠離之。
十、地震發生而造成災害之地區，未經學校允許，學生不應進入。

## Slide 7: 防火處理程序

## Slide 8: 一、發生火警時
(一)滅火
滅火最重時效，火源初萌時，立即撲滅，即能遏止火災發生或蔓延。利用就近之滅火器、消防栓箱從事滅火，如無滅火器具，可利用棉被、窗簾等沾濕滅火。但如有擴大蔓延之傾向，應迅速撤退至安全處所。
(二)報警
火災時，立即打“119”報警，同時大聲呼喊、敲門，通知他人火災發生而逃離現場。報警切勿心慌，詳細說明火警發生之地址、處所、狀況等，以便適派遣消防車輛前往。
(三)逃生
火災發生時，迅速判斷，正確的逃生。逃生時，務必保持鎮定，切勿驚慌，掌握時機，是最佳保命之道。

## Slide 9: 學校火災應變疏散程序
(一)上課教師立即停止授課，集結學生，並聽候廣播指示，準備進行疏散引導。
(二)指定區域之負責人員，應前往盥洗室、圖書室、視聽教室等人員出入場所，進行相關人員之通報及疏散引導。
(三)避難引導人員或教師應手持適當標幟，教師攜帶學生名單，引導學生依照疏散避難路線向建築物外部逃生。
(四)逃生避難時，優先選擇未受火煙影響之安全門及安全梯，引導學生避難。
(五)至安全地點後，教師應清查學生人數，並向通報組報告所在地點及師生狀態。

## Slide 10
名稱 | 說明 | 備註
普通 火災 | 係指可燃性固體，如紙纖維、塑膠等發生之火災。 | 此類火災可以藉水的冷卻作用降低燃燒溫度，以達滅火效果。
油類 火災 | 係指可燃性液體或可燃性氣體，如石油、油漆或可燃性油脂，如塗料等發生之火災。 | 最有效的滅火方法是以掩蓋法隔離氧氣或其它助燃性氣體，使之窒熄。
電氣 火災 | 係指通電中之電氣設備，如電器、變壓器、電線等引起之火災。 | 有時可用不導電的滅火劑控制火勢，但如能截斷電源再視情況依普通火災或油類火災處理，較為妥當。
金屬 火災 | 係指活性金屬，如鎂、鉀、鋰等或其它禁水性物質燃燒引起之火災。 | 這些物質燃燒時溫度甚高，須使用特殊金屬化學乾粉滅火劑撲滅。
火災依燃燒物質分類表

## Slide 11: 海嘯來了

## Slide 12: 海嘯防汛避難疏散程序
地震可能引發海嘯來襲，避免海嘯危害最好的方式就是「及早預警」，迅速往高地「避難逃生」。
避難時注意事項：
（一）平時應將大型物櫃予以固定，避免地震造成傾倒、人員受傷，影 響避難逃生。
（二）首先考慮到自身的安全，身體受傷就很難進行避難。
（三）避難時要往高處走，必要時進行二次避難，走到更高的地方。
（四）近海地震引發的海嘯，避難時間短，儘量不要靠車輛避難，易造成交通阻塞，且若被捲入海嘯，更不容易脫困。
（五）一切以避難為先，海嘯第一波與後續第二、三波的間隔可能很長，潮水暫時退去後，不要立即返回。
（六）海嘯已經造成淹水而來不及避難，必須迅速離開淹水現場，就近往高處逃生，於明顯處等待救援。

## Slide 14: 複合型防災相關參考網站資料
（一）教育部防災教育相關參考資料網址：
防災教育數位平台（http://disaster.edu.tw/index.htm）
校園災害防救計畫資訊系統（http://disaster.edu.tw/sdps/home-page.htm）
防災教育專家學者推薦名單（http://disaster.edu.tw/content/rule-09-name.htm）
防災教育數位學習教材區（幼兒、九年一貫、高中職、大專）（http://120.108.115.64/niidis/）
防災教育教材教案（幼兒、九年一貫、高中職、大專） （http://disaster.edu.tw/content/resources-01.htm）

## Slide 15: 複合型防災相關參考網站資料
家庭防災卡填寫說明及範例.ptt（http://disaster.edu.tw/content/download/）
防災教育素養檢測題庫（各年齡層）（http://disaster.edu.tw/content/resources04.htm）
災害防救參考程序（地震、颱洪坡地及人為防災）（http://disaster.edu.tw/content/resources06.htm）
生活防災遠距教學系統（可網路自學）（http://disaster.edu.tw/edu/Life/index.htm）
學校因應氣候變遷及大規模地震知識交流網（http://disaster.edu.tw/ilpurple/）
幼兒防災動畫與遊戲、防災遊戲書繪本（http://disaster.edu.tw/content/childlearn/index.html）

## Slide 16: 複合型防災相關參考網站資料
內政部防災教育相關參考資料網址：內政部消防署防災知識網（防火、防震、防颱、土石流） （http://www.nfa.gov.tw/nfa-dex.aspx）
經濟部水利署防災教育相關參考資料網址：防災資訊服務網（防汛、颱風）（http://fhy2.wra.gov.tw/Pub-Web/index.aspx）
中央氣象局防災教育相關參考資料網址：宣導教育及氣象宣導（颱風、地震、海嘯）（http://www.cwb.gov.tw/V6/education/announce/announce.htm）
行政院原子能委員會網址：核能教育及防護宣導（http://www.aec.gov.tw/www/index.php）